## Slide 1
AI 올인원 2기 입 학연수과정 TERM-PROJECT
Real-time Detection: YOLOv10 / RT-DETR (Edge NPU 30+ FPS, FP16/INT8 양자화)
탐지 대상: 작업자, 외부 침입자, 차량, 울타리 파손, 전력 설비 아크(화재)
RGB + Thermal Fusion: 열화상-Vision 융합으로 달성
1. Vision & Sensor Fusion
■
■
■
3D Visual-LiDAR SLAM: Solid-state LiDAR + Stereo Camera 기반 3D 점군 지도 생성
GPS 음영 극복: 변전소 고압선 전자기 교란 구역에서도 센서 자율 위치 추정
정밀 도킹 AI: 50ms 이내 실시간 경로 재설정 및
2. Spatial AI & SLAM Engine
■
■
■
행동 패턴 분석: Pose Estimation (RTMPose) + ST-GCN 관절 추적 (월담·배회 감지)
Zero-Shot VLM: Moondream / Florence-2 기반 안전모 및 허가구역 검증
오경보 필터링: 수목 흔들림·소형 동물 이동 등
3. Context Reasoning & Anomaly
■
■
■
Edge AI (드론): Jetson Orin Nano / TensorRT INT8 적용 (15W 초저전력 현장 감지)
Cloud AI (서버): VLM 맥락 추론, 전사 로그 및 Active Learning 주간 자동 재학습
Synthetic Data: NVIDIA Isaac Sim 기반 가상 변전소 시뮬레이션 데이터 융합
4. Edge-Cloud MLOps Pipeline
■
■
■
핵심 AI 및 소프트웨어 모듈 구성

## Slide 2
AI 올인원 2기 입 학연수과정 TERM-PROJECT
변전소 자율 충전 드론 하드웨어 융합 설계
구분 (Module) | 채택 탑재 부품 및 성능 사양 (Hardware Specs)
메인 AI 컴퓨터 | NVIDIA Jetson Orin Nano / NX • 40~100 TOPS AI 연산 성능 / 7~25W 초저전력 소비 • YOLO 실시간 객체 탐지 & SLAM 비행 제어 온디바이스 수행
3D 라이다 센서 | Livox Mid-360 • 265g 초경량 설계 / 수평 360° × 수직 59° 광각 탐지 • 변전소 고압선 및 미세 장애물 실시간 회피 지도화
열화상 카메라 | Teledyne FLIR Boson 640 • 7.5g 초소형 / 0.6W 초저전력 (640×512 LWIR 해상도) • 야간 침입자 비주얼 감지 및 전력 설비 과열·아크 감지
비행 제어 FC | Holybro Pixhawk 6X / 6C • PX4 / ArduPilot 표준 지원, 3중 Redundant IMU 탑재 • 변전소 주변 강한 전자기장 속 높은 내간섭성 비행 유지
유도 충전 클램프 | C-Core CT(변류기) 유도 충전 시스템 • 송전선 주변 자기장을 흡수하여 드론 직접 무선 충전 • 별도 기지국 복귀 없이 24시간 무인 자율 연속 운용
하드웨어 제원 및 유도 충전 메커니즘